## Slide 1
ABSCHLUSSPRÄSENTATION
SturzDetektion
KI-basierte Sturzerkennung mit Android-App und 1D-CNN
Android
Java-App
150 x 6
Inputfenster
1D-CNN
Modell
93,97 %
Test Accuracy
1

## Slide 2
ÜBERBLICK
Projekt in einem Bild
Sensoren
Accel + Gyro
Fenster
3 Sekunden
KI-Modell
TFLite 1D-CNN
Regeln
Sicherheitscheck
Alarm
Countdown
Die App analysiert Bewegungsdaten lokal auf dem Smartphone.
Das neuronale Netz bewertet jedes Zeitfenster mit vier Klassenwahrscheinlichkeiten.
Eine zusätzliche Sicherheitslogik entscheidet, ob wirklich ein Alarm ausgelöst wird.
2

## Slide 3
MOTIVATION
Problem und Ziel
Problem
Stürze können unbemerkt bleiben.
Hilfe kommt oft verzögert.
Alltagsbewegungen können Fehlalarme verursachen.
Ziel
Bewegungen kontinuierlich erfassen.
Stürze lokal mit KI erkennen.
Fehlalarme durch Sicherheitsregeln reduzieren.
Im Ernstfall einen Countdown starten.
3

## Slide 4
ANDROID
App-Aufbau
UI-Schicht
Dashboard
Testmodus
Notfallkarte
Laufzeitlogik
SensorEventListener
Ringbuffer
processDetection
KI-Schicht
TFLite Interpreter
metadata.json
4 Klassen
Technik: Java, AppCompat, Material Components, TensorFlow Lite 2.16.1, minSdk 26
4

## Slide 5
BEDIENUNG
Funktionen der App
Start/Stop
Live-Überwachung aktivieren
Dashboard
Sensorquelle und Modellstatus
Wahrscheinlichkeiten
alle vier Klassen sichtbar
Testmodus
Szenarien simulieren
Notfall
30-Sekunden-Countdown
Log
Erkennung nachvollziehen
5

## Slide 6
LIVE-ERKENNUNG
Sensorpipeline
Accel
ax, ay, az
Gyro
gx, gy, gz
Ringbuffer
150 Samples
Normierung
Mean / Std
Inferenz
alle 400 ms
Fenstergröße: 150 Samples = 3,0 Sekunden bei 50 Hz.
Die App nutzt dieselbe Normalisierung wie das Trainingsscript.
Beschleunigungs- und Gyro-Magnituden werden zusätzlich für Sicherheitsregeln berechnet.
6

## Slide 7
TRAININGSDATEN
Datengrundlage
35.749
Fenster final
3
Datensätze
50 Hz
Zielrate
SisFall, UniMiB und UP-Fall wurden vereinheitlicht.
Alle Sequenzen werden auf 150 x 6 Fenster gebracht.
Balancing verhindert eine zu starke Dominanz einzelner Klassen.
7

## Slide 8
NACH BALANCING
Klassenverteilung
Vier Zielklassen
0 Ruhiger Alltag
1 Normale Bewegung
2 Sturzähnlich, aber OK
3 Sturz
Klasse 2 ist wichtig, weil sie harte, aber ungefährliche Bewegungen abfängt.
8

## Slide 9
SUBJECT SPLIT
Train / Validation / Test
Warum nach Personen splitten?
Keine identischen Personen in Train und Test.
Geringeres Risiko für Data Leakage.
Realistischere Aussage über Generalisierung.
60 / 15 / 10
Subjects in Train / Val / Test
9

## Slide 10
1D-CNN ARCHITEKTUR
Neuronales Netz
Input
150 x 6
Conv1D 32
BN + ReLU
Conv1D 64
Pooling
Conv1D 128
Dropout
Conv1D 128
Features
Avg + Max
Pooling
Dense 96
Dropout
Softmax
4 Klassen
112.516
Parameter
111.620
trainierbar
4
Ausgabeklassen
10

## Slide 11
SETUP
Training
TensorFlow 2.21
Framework
Batch 128
Batch Size
60
Epochen
1e-3
Learning Rate
Augmentation
leichtes Rauschen
Skalierung 0,92 bis 1,08
Gyro-Dropout 30 %
Time Shift ±10 Samples
Schutz vor Overfitting
subject-stratified split
Class Weights
Dropout im Netz
Validation während Training
11

## Slide 12
ACCURACY UND LOSS
Trainingsverlauf
Die Kurven dienen als Plausibilitätscheck: Accuracy steigt, Loss sinkt und stabilisiert sich.
12

## Slide 13
GESAMTLEISTUNG
Testergebnisse
93,97 %
Accuracy
0,2292
Test Loss
99,3 %
Sturz Precision
95,7 %
Sturz Recall
Das Modell erkennt die Klasse Sturz sehr zuverlässig.
Die schwierigsten Fehler liegen zwischen Sturz und sturzähnlicher Bewegung.
Genau deshalb nutzt die App zusätzlich Beschleunigung, Nachbewegung und Mehrfachfenster-Bestätigung.
13

## Slide 14
PRECISION / RECALL / F1
Klassenauswertung
Interpretation
Sturz: höchste Precision.
Ruhig: sehr hoher Recall.
Klasse 2 trennt harte Bewegungen von echten Stürzen.
14

## Slide 15
TESTSPLIT
Konfusionsmatrix
Wichtigste Zahlen
1.194 von 1.247 Stürzen korrekt.
Nur 5 sturzähnliche Bewegungen als Sturz vorhergesagt.
Hauptproblem: Grenzfälle zwischen Sturz und sturzähnlich OK.
Sicherheitsregeln sollen diese Fälle auffangen.
15

## Slide 16
KI PLUS REGELN
Sicherheitslogik
Alarm nur bei Kombination
Klasse 3 mit hoher Wahrscheinlichkeit
starker Impact
wenig Bewegung danach
mindestens zwei bestätigte Fenster
Das verhindert, dass einzelne Peaks sofort einen Notfall auslösen.
16

## Slide 17
SIMULATIONEN
Testmodus
Echter Sturz
Alarm
Rempler
kein Sturz
Gehen
Normal
Joggen
Normal
Handy fällt
Verdächtig
Stolpern
Grenzfall
Treppe
Normal
Sturz low/high rot
Alarmtest
Der Testmodus zeigt erwartetes Ergebnis, KI-Sturzwahrscheinlichkeit, Sicherheitsregel und Gesamtbewertung.
17

## Slide 18
VOM TRAINING IN DIE APP
Deployment
Keras
.keras
Export
.tflite
Assets
Modell + Metadata
Android
Interpreter
UI
Ergebnis + Alarm
Das App-Modell liegt als fall_detection_real_150x6_float32.tflite in app/src/main/assets.
metadata.json speichert Mean und Standardabweichung für die identische Normalisierung.
Die Inferenz läuft lokal auf dem Gerät und benötigt keine Cloud-Verbindung.
18

## Slide 19
WEITERENTWICKLUNG
Grenzen und Ausblick
Aktuelle Grenzen
Notruf ist simuliert.
Keine dauerhafte Hintergrundüberwachung.
Noch keine echte Nutzerstudie.
Datensätze kommen aus verschiedenen Labor-Setups.
Nächste Schritte
mehr eigene Smartphone-Daten
Background Service
Kontakt-/Notrufintegration
Vergleich mit LSTM/GRU/Transformer
19

## Slide 20
KERNAUSSAGE
Fazit
Das Projekt ist durchgängig umgesetzt: Datenaufbereitung, Training, TFLite-Export und Android-App.
Das 1D-CNN erreicht eine starke Testleistung und ist klein genug für lokale Smartphone-Inferenz.
Die App kombiniert KI-Ausgabe mit Sicherheitsregeln, um Fehlalarme zu reduzieren.
Damit ist SturzDetektion eine lauffähige Grundlage für KI-basierte Sturzerkennung im Alltag.
20